## Slide 1
Лига прикладных
кейс-чемпионатов
«Повышение коррозионной стойкости свинцовых сплавов для свинцово-кислотных аккумуляторов»
ХимТех

## Slide 2
Информация о компании
ГК «КАЗ»
Группа компаний «КАЗ» — ведущий производитель аккумуляторных батарей в России.
Мы выпускаем легкие и тяжелые типы стартерных батарей для автосборочных предприятий России, для вторичного рынка РФ и зарубежных стран, а также производим широкий ассортимент промышленных аккумуляторов и аккумуляторных батарей для всех отраслей Российской промышленности.

## Slide 3
Описание проблемы
При эксплуатации свинцово-кислотных аккумуляторов положительные электроды подвергаются электрохимическому окислению, в результате чего одной из причин выхода из строя аккумуляторов является окислительная деструкция свинцового токоотвода (решетки) положительного электрода.

## Slide 4
Исходные
данные
Электролит свинцово-кислотного аккумулятора в полностью заряженном состоянии представляет собой водный раствор серной кислоты плотностью 1,27-1,30 г/см3. Температурный диапазон эксплуатации аккумуляторов от минус 30 до плюс 60°С. В конце заряда аккумулятора протекает побочная реакция электролиза воды, в результате чего образуется окислитель, разрушающий положительный электрод – кислород. Кроме того, разрушение положительного электрода возникает в результате того, что при заряде аккумулятора он подвергается воздействию потенциала более +1,69 В.
Существующий химический состав сплава токоотвода (решетки) положительного электрода, который обеспечивает срок службы стартерной свинцово-кислотной аккумуляторной батареи 4 года:
Sb – 1.6-1.8%
Sn – 0.30-0.35%
As – 0.10-0.14%
Se – 0.020-0.025%
S – не более 0,01%
Bi – не более 0,03%
Cu – не более 0,05%
Fe – не более 0,005%
Ni – не более 0,002%
Zn – не более 0,001%
Pb – остальное.

## Slide 5
Задачи
Необходимо разработать свинцовый сплав, более устойчивый к электрохимическому окислению для изготовления токоотводов (решеток) положительного электрода.

## Slide 6
Требования к решению
Техническое решение должно позволять его реализацию в условиях промышленного производства.