## Slide 1
Лига прикладных
кейс-чемпионатов
«ПЕРЕРАБОТКА ШРОТА»
ХимТех

## Slide 2
Информация о компании
Информация о компании

## Slide 3
Исходные
данные
Описание проблемной ситуации
Процесс ферментационной переработки шрота происходит при следующих условиях: Длительность процесса переработки от 3 до 5 суток.
Условие | Процесс
Поддержание заданной постоянной температуры в реакторе | В шрот вносится жидкость и микроорганизмы, технологический процесс заключается в размножении микроорганизмов, которые приводит к выделению тепла. Необходимо поддерживать температуру на уровне 33-37оС
Перемешивание | При слеживании шрота происходит локальное повышение температуры за счет выделения тепла микроорганизмами, а также не обеспечивается достаточная аэрация, которая необходима для поддержания нормальной жизнедеятельности микроорганизмов.
Подача воздуха в реактор с заданной скоростью и объемом | Для поддержания жизнедеятельности микроорганизмов требуется подача воздуха в заданном объеме.
Поддержание заданной постоянной влажности в реакторе | При прокачивании воздуха через реактор происходит подсушивание шрота, которое при снижении влажности шрота ниже 45% приводит в остановке размножения микроорганизмов. Необходимо поддерживать влажность на уровне 45-55%.
рН | Необходимо обеспечивать контроль рН, чтобы при необходимости обеспечить его корректировку путем добавления раствора кислоты или щелочи.

## Slide 4
Задачи
Задачи
Задача
Необходимо разработать лабораторное оборудование для отработки режимов переработки шрота при заданных условиях, обосновать предложенные решения по оборудованию с учетом физических свойств продукта. Предоставить технологическую схему и эскизный проект линии с пояснениями работы оборудования.
В линию должны входить 4 реактора со вспомогательным оборудованием, обвязкой и системой автоматизированного поддержания параметров.

## Slide 5
Требования к решению
Требования к решению
Решение по разработанной линии необходимо предоставить в двух вариантах:
изготовление установки из оборудования и расходных материалов, доступных в химической/биологической лаборатории или магазинах «для дома»;
изготовление полноценной лабораторной установки с системой автоматизации и контроля процесса